Fiche de fabrication : arbre tactile

### Fournitures

- 6 cubes en bois de 6 cm de coté

- 1 tige en bois de 36 cm de long * 1 cm de diamètre

  - 1 tige en bois de 38 cm de long * 2 cm de diamètre

  - une boule en bois de 1,5 cm de diamètre

un jouet peut être utilisé à la place de la boule en bois

  - La base : disque de 20 cm de diamètre * 2 cm d’épaisseur

  - 2 vis de 4 cm de long

  - Colle néoprène

  - 24 disques de 5 cm de diamètre +  6 rectangles de 4*3cm pour réaliser le modèle

12 textures différentes : 2 disques de 6 textures et 2 disques + 1 rectangle des 6 autres        textures.

papier de verre, coton, éponge à gratter, tissus coton, lin, velours, satin…

  - Planche fine 20cm*5cm*(0.5 cm de diamètre selon vos récupération)

### Outils

      - des ciseaux les différentes textures utilisées

      - visseuse électrique ou à piles

      - perceuse avec une mèche de 1,2cm de diamètre et une mèche de 2,2 cm de diamètre

### Fabrication

(schémas non réalisés à l’échelle)

### Etape 1 : réalisation du support

- prendre la base en forme de disque et la tige de 2 cm de diamètre

- visser, par le dessous, la tige au centre du disque

Vue de face

vis

### Etape 2 : réalisation de la tige

- prendre la tige de 1 cm de diamètre et la boule en bois

- visser la boule sur la tige

un jouet peut être collé à la place de la boule en bois

### Etape 3 : réalisation des cubes

###### Prendre les 6 cubes en bois

###### Dessiner sur chaque cube le passage des 2 tiges

Vue de dessus

Passage de la petite tige = trou de 1,2 cm de diamètre

Passage de la grosse tige = trou de 2,2 cm de diamètre

### Vérifier que tous les trous dessinés sont alignés avant de commencer à percer

3.   Percer les cubes

4.   Vérifier que les cubes tournent bien autour des tiges, sinon poncer.

### Etape 4 : réalisation du code

- prendre la planche en bois 20*5 cm et les 6 morceaux de tissu rectangles (4*3cm)

- coller les morceaux de tissu avec de la colle néoprène

Textures différentes

Représente le haut du code

Etape 5 : finition des cubes

- placer les 6 cubes sur le support

- passer la tige à travers les 6 cubes

tige

socle

3.   avec le code, coller les textures qui permettront de faire passer la tige

4.   coller les 18 morceaux différents

ne pas coller 2 fois la même texture sur un seul cube, sinon votre code sera faussé.