Fiche de fabrication : boite à braille

Cette boîte à braille est faite en bois et les points de braille sont matérialisés par des rivets

### Fournitures

- 1 planche de bois d'épaisseur 1,5 cm, de 36 x 10 cm

- 2 planches de bois d'épaisseur 1,5 cm, de 2 x 36 cm

- 1 barrette de bois d' 1 cm de large et de 126 mètres

- 60 rivets : tête de 4 mm de diamètre, et 1 cm de longueur

- 8 clous de 1,5 cm de long

- 14 clous de 3 cm de long

- 1 tube de colle à bois

- du papier de verre pour bois

- du vernis à bois

### Outils

      - 1 scie égoïne équipée d'une lame à bois

      - 1 perceuse équipée d'un foret de 5 mm de diamètre

      - 1 ciseau à bois

### Fabrication

### Etape 1 : réalisation du damier

- A l'aide d'un crayon, diviser la planche de 36 x 10 cm en deux dans le sens de la longueur, par un trait horizontal (soit à 5 cm des deux bords). Tracer 2 traits de chaque côté de ce dernier, parallèlement à lui et séparé d'une distance de 0,5 cm. Ces 2 trais délimiteront l'emplacement de la barrette centrale. Tracer 2autres traits horizontaux à 1 cm du bord de la longueur

- Tracer un trait à 1 cm du bord de la largeur. Puis un autre trait vertical à 2,5 cm du premier. Faire de même 9 fois de suite (à 2,5 cm du trait précédent). Si le traçage est bon, le dernier trait doit être à 1 cm de l'autre bord de la planche

- Tous les rectangles ainsi formés font normalement 2,5 x 3,5 cm. Dans chacun d'entre eux, disposer 6 points à l’échelle des points braille (2 colonnes et 3 lignes, centrées)

- Avec un ciseau à bois, faire des encoches de 2 mm de profondeur et 2 mm de largeur, le long des traits verticaux, à l'exception des traits se trouvant à 1 cm des bords de la planche

- Après avoir stabiliser la planche de bois avec un serre-joint, percer les trous aux emplacements des points tracés, jusqu'à transpercer la planche

Si vous n’avez pas de perceuse et que votre bois est assez souple, vous pouvez faire les trous à l’aide d’une chignole du diamètre juste supérieur à celui de vos rivets

- Poncer le plateau fabriqué à l'aide de papier de verre pour éviter toute présence d'écharde

Pour que la boîte à braille soit lisse et agréable à utiliser, il faut bien la poncer avec du papier avec des grains de plus en plus fin. Si le bois est poreux, penser à utiliser un « bouche pore » avant de passer le vernis. Veiller à ce que les rivets rentrent toujours dans leur logement.

### Etape 2 : réalisation du support

- Prendre sur son envers la planche de 36 x 10 cm. Préparer à côté les 2 planches de 36 x 2 cm, ainsi que le tube de colle

- Appliquer de la colle à bois sur le bord de la grande planche, et d'un largeur égale à l'épaisseur des petites planches. Y coller la petite planche, perpendiculairement à la surface de la plus grande

- Fixer la position, éventuellement à l'aide d'un serre-joint

- Faire de même pour l'autre longueur de la planche de 36 x 10 cm

- Une fois la colle sèche, pour pouvez retourner le support, et solidariser les planches collées par 6 clous de 3 cm de longueur à une distance d'environ 1 cm du bord de la planche (3 clous sur chaque longueur de la grande planche, également répartis)

### Etape 3 : fixation des barettes

- Découper dans la barrette de bois, à l'aide de la scie égoïne, 2 barrettes de 10 cm de longueur, 2 de 36 cm et une de 34 cm

- Tailler les 2 barrettes de 36 cm et les 2 de 10 cm à 45°, en prenant garde à ce qu'elles puissent s'assembler

- Prendre une des barrettes biseautées de 36 cm, et badigeonner la surface qui sera en contact avec la planche de jeu. La positionner, et la fixer à l'aide de 4 clous de 3 cm. Faire de même avec l'autre barrette de 36 cm

Pour stabiliser l’emboîtement de pièces avant de les clouer, on peut utiliser de la colle à bois. Son temps de séchage est généralement de 15 minutes. Il suffit pour cela d’en badigeonner une des surfaces à coller, de la placer au niveau exact où on souhaite la placer, et de fournir une forte pression durant le temps de séchage à l’aide de serre-joints ou de pinces de serrage

- Fixer de la même manière les 2 barrettes de 10 cm et les, mais avec les clous de 1,5 cm d'épaisseur, 2 par barrette

- Fixer la barrette de 34 cm en tant que séparateur central du jeu, selon le même principe que les 2 barrettes de 10 cm

- Vernir le support

Ce jeu peut aussi être réalisé avec du carton assez rigide. Les points de braille seront alors perforés à l’aide d’une poinçonneuse.