Fiche de fabrication : la boîte à interrupteurs sonores

En actionnant différents types d’interrupteurs, développer l’habileté manuelle, apprendre la relation de cause à effet, augmenter l’appréhension spatiale.

### Fournitures

- Interrupteurs de type poussoir, bascule et rotatif

- 1 planche de contreplaqué de 600/400/10 mm au maximum

- 2 tasseaux de 400/30/50 mm

- Colle instantanée

- Lasure satinée et diluant

- Mécanismes de cartes ou de jouets sonores avec leurs piles

- Papier de verre 000

- 6 vis TR 5/40 pour les tasseaux

  - Vis TR 4/16 pour les interrupteurs

Utiliser des vis sont à tête ronde pour ne pas blesser les enfants.

### Outils

      - Perceuse

      - Mèche à bois de 4mm de diamètre

      - Tournevis plat

      - Pinceau

      - Scie égoïne.

      - Scie cloche.

La scie cloche sert à encastrer certains interrupteurs

### Fabrication

### Etape 1 : préparation

- Définir la position des interrupteurs sur la planche

- Tracer leurs emplacements

- Tracer, pour chaque interrupteur, les traits de perçage des fils

- Déterminer la place de chaque mécanisme et de leur pile au dos de l’interrupteur correspondant. Penser à décaler le haut parleur de l’interrupteur

Tracer les traits de perçage au dessus des hauts parleurs pour une meilleure diffusion du son

- Définir l’emplacement des vis fixant les tasseaux. Il est conseillé de percer à 1,5 cm du bord pour la largeur. Pour la longueur, une vis sera placée à 20 cm du bord et les deux autres à 1,5 cm chacune

- Tracer les traits de perçage

Etape 2 : fabrication du support

- Percer selon les traits tracer précédemment

- Ebavurer ou Ebarber = Poncer, surtout à proximité des trous effectués

- Effacer les traits inutiles. Attention à laisser les traits marquant l’emplacement des interrupteurs et des mécanismes

- Fixer les tasseaux

- Vernir le tout

Etape 3 : pose des interrupteurs

- Fixer les interrupteurs avec des vis et/ou de la colle suivant le modèle

- Fixer les mécanismes et leur pile à l’aide de la colle et/ou de vis

Réaliser le câblage avec le fer à souder et l’étain