Fiche de fabrication : Un support de dessin

Un support dessin réalisé avec du Dycem pour permettre à l’enfant de dessiner en relief

### Fournitures

- Un porte-bloc avec pince.

- Une couche de surface Dycem, matière antidérapante présentée ici : http://www.enfant-aveugle.com/aidesergoreperage.html

Le morceau de Dycem peut éventuellement être remplacé par une couche de Bulgomme pas trop mou, ou encore un tapis de souris, s’il est assez grand pour recouvrir le porte-bloc.

- Une couche de grillage fin à moustiquaire, vendu à la découpe dans les magasins de bricolage.

Prévoir une taille légèrement plus grande que celle du porte-bloc afin de pouvoir rabattre les côtés du grillage sur ceux du porte-bloc  les agrafer.

- Un stylo bille usagé, ne marchant plus, ce qui évitera à l’enfant de se salir inopinément.

- Ficelle colorée.

### Outils

      - Ciseaux.

      - Agrafeuse.

      - Adhésif large coloré, type Chatterton.

      - Colle.

### Fabrication

- Découper une surface de Dycem (ou de Bulgomme ou le tapis de souris) égale à la surface du porte-bloc.

- Coller la surface Dycem sur le porte-bloc à l’aide de la colle.

- Apposer ensuite la couche de grillage fin à moustiquaire sur la surface Dycem et en rabattre les bords sur le verso du porte-bloc.

- Agrafer les bords au verso.

- Fixer et décorer ensuite les bords avec de l’adhésif large coloré selon l’envie, type Chatterton.

- Sur la pince, attacher une extrémité de la ficelle à l’aide d’un nœud bien serré.

Si la pince est en matière plastique, il peut être pratique d’utiliser un fer à souder pour percer un trou à proximité d’un bord de la pince, afin d’y passer la ficelle et l’attacher par un nœud solide.

### Principe d’utilisation

Sur une feuille de papier ordinaire pincée sur le porte-bloc, l’enfant peut dessiner, écrire… et sentir au fur et à mesure son tracé, en creux sur le recto de la feuille, et plus marqué en relief sur le verso, une fois la feuille retirée du porte-bloc et retournée.

Il est également possible d’utiliser divers pochoirs en plexiglas, à pincer par-dessus la feuille, et permettant ainsi de tracer diverses formes géométriques ou autres.